ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Μυτιλήνη 27/9/2010

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. 1958

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια :

Α)του ακόλουθου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης

αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στο λιμένα Σιγρίου:

- 150 μέτρα πλωτό φράγμα συνολικού ύψους πλέον των 0,91 μέτρων (εγκεκριμένα από ΥΕΝ για χρήση σε ανοιχτή θάλασσα)

- 4 σετ αγκυροβόλια με καδένες, σχοινιά και σημαδούρες, εκ των οποίων το κάθε ένα θα αποτελείται  από μία άγκυρα τύπου τεσσαροχάλι βάρους 25 kg, καδένα γαλβανιζέ 8 mm μήκους 10 m, σχοινί καλής ποιότητας (κότερου τύπου πλεχτό) διαμέτρου 14 mm και μήκους 100 m, σχοινί 8 mm μήκους 35 m, μία σημαδούρα κίτρινου ή κόκκινου χρώματος τύπου ρομβοειδής συνολικού ύψους τουλάχιστον 75 cm και μία σημαδούρα διαφορετικού χρώματος συνολικού ύψους πλέον των 35 cm, 4 ναυτικά κλειδιά ανοξείδωτα 8 mm και 1 ναυτικό κλειδί 12 mm, ένα στριφτάρι ανοξείδωτο 10mm και ένα ταχύκλειστο ανοξείδωτο 11mm

- 5 Box απορροφητικές πετσέτες 500 τεμάχια συνολικά

- 5 Box απορροφητικά φράγματα (διαμέτρου μεγαλύτερων των 13cm) συνολικού μήκους 60 μέτρων

- 3 Box απορροφητικό ρολό συνολικού μήκους πλέον  των 240 μέτρων και πλάτους πλέον των  40 εκατοστών

- 5 Box Προσροφητικές περούκες 150 τεμάχια συνολικά βάρους περίπου 7,5 κιλών ανά box 30 τεμ

- 1 ρολό πλαστικού διαδρόμου μήκους 50 μέτρων και φάρδους πλέον των 3 μέτρων

- 2 μαχαίρια ανοξείδωτα με πριονωτή λάμα και με θήκη για το πόδι

- 2 φορητές αντλίες Χημικού Διασκορπιστικού

- 5 μπιντόνια 20 lit με Χημικό Διασκορπιστικό 3ης γενεάς

- 48 ζευγάρια γάντια Πετρελαίου

- 100 μέτρα σχοινί 10mm τύπου σκότας πλεχτό

- 200 μέτρα σχοινί 14mm τύπου σκότας πλεχτό

- 50 Kgr μαύρες σακούλες βαρέως τύπου διαμέτρου ανοίγματος πλέον των 80cm

- 3 φτυάρια, 3 τσουγκράνες, 3 χτένια, 3 τσάπες και  3 απόχες

- 10 Φόρμες εργασίας( L, XL, XXL) μπλε σκούρου ή μαύρου χρώματος με τσέπες με φερμουάρ πλαστικά

- 10 Ζεύγη γαλότσες (Νο από 44-46)

- 3 ολόσωμες φόρμες ψαρά (Νο 44,45 και 46)

- 48 ζεύγη δερμάτινα γάντια εργασίας

- Ι πλαστική εργαλειοθήκη η οποία θα περιέχει 2 γαλλικά κλειδιά, ένα κατσαβίδι ίσιο και ένα σταυροκατσάβιδο, 2 πένσες, 2 φαλτσέτες  και μία καβουροντανάλια (σκύλα)

Β)ενός container χρώματος μπλε διαστάσεων 2,5Χ2,5Χ6μ. (20 feet) για την αποθήκευση του εξοπλισμού αντιρρύπανσης στο λιμένα Σιγρίου, μεταχειρισμένο τελευταίας 10ετίας χωρίς κολλήματα ή τρύπες στην οροφή.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Πλωτά φράγματα

Το πλωτό φράγμα θα συνοδεύεται από έγκριση καταλληλότητας βάσει της ΥΑ 3221.2/1/99 (ΦΕΚ Β` 76/8.2.1999) και θα πληρεί  τα ακόλουθα:

Το πλωτό φράγμα πρέπει να είναι τύπου φράκτη, κατάλληλο για περίφραξη θαλάσσιας περιοχής ή δεξαμενόπλοιου καθώς και για επιχειρήσεις καταπολέμησης πετρελαιοκηλίδων συνθήκες έλξης κ.λ.π.

αλλά και κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί στην ανοιχτή θάλασσα με και συνοδεύεται από έγκριση καταλληλότητας βάση της Υ.Α. 3221 2/1/1999, επί ποινή αποκλεισμού.

Το Πλωτό φράγμα τύπου φράκτη πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω μέρη

-	Συμμετρικός πλωτήρας

-	Ποδιά

-	Έρμα από γαλβανισμένη αλυσίδα

-	Οριζόντιες ενισχύσεις

-	Κατακόρυφες ενισχύσεις

Επίσης κατ’ ελάχιστον πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές,:

- Ολικό ύψος:  91 cm

- Ύψος εξάλων: 30 cm

- Βύθισμα:  60 cm

- Έρμα:  Γαλβανισμένη αλυσίδα εντός διπλής θήκης

- Αντοχή θραύσης:  6,000 kgs

- Μήκος τμήματος:  15 μέτρα

- Χρώμα: σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ 3221/2-1-1999

Τα επιμέρους υλικά που συνθέτουν το φράγμα πρέπει και αυτά να είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ανοιχτή θάλασσα και να είναι ανθεκτικά στις δύσκολες συνθήκες απορρύπανσης. Το υλικό κατασκευής του φράγματος θα πρέπει να είναι από πλαστικοποιημένο ύφασμα και να ζυγίζει  τουλάχιστον 750γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τα μέρη του φράγματος θα πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους και μέσω των συνδετικών των φραγμάτων (U BOLTS), αλλά και με ναυτικά κλειδιά στο έρμα τους (καδένα), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αύξηση της αντοχής τους στον εφελκυσμό.

Για την αξιολόγηση  του εν λόγω φράγματος θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  αν αυτό ακολουθεί την  τεχνολογία της συγκόλλησης του υφάσματος κατασκευής του με  υψηλές  συχνότητες, αφού αυτή  υλοποιείται μόνο σε πλαστομερή υφάσματα και με αυτό τον τρόπο δημιουργείται  στις ενώσεις ομογενοποίηση και κατά συνέπεια αύξηση της αντοχής του υλικού.

Τέλος τα φράγματα θα πρέπει να συνοδεύονται από 2 τρίγωνα ρυμούλκησης με δικούς τους πλωτήρες και 100 μέτρα σχοινί  τύπου σκότας πλεχτό διαμέτρου τουλάχιστον 14 χιλιοστά

2. Απορροφητικά και προσκολητικά υλικά

Τα απορροφητικά υλικά θα συνοδεύονται από έγκριση καταλληλότητας επί ποινή αποκλεισμού βάσει της ΚΥΑ 1218.91/97 (ΦΕΚ Β` 951/23.10.1997).

3. Χημικά Διασκορπιστικά

Το χημικό διασκορπιστικό 3ης Γενιάς θα είναι εγκεκριμένο από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο επί ποινή αποκλεισμού.

4. Τοποθέτηση Αντιρρυπαντικού εξοπλισμού σε Container

Ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός θα τοποθετηθεί επιχειρησιακά χρησιμοποιήσιμος εντός του container, σύμφωνα με τις οδηγίες του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό ειδικού Συμβούλου του. Η παράδοση των ανωτέρω θα γίνει σε διάστημα ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης στο λιμάνι Σιγρίου Λέσβου.

Η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω είδη, το Φ.Π.Α., την τοποθέτηση εντός του κοντέινερ των υλικών και τα μεταφορικά.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την παραλαβή τους σύμφωνα με το Λογιστικό των Ν.Π.Δ.Δ.

Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω είδη, έως την 10η πρωινή της 8ης Οκτωβρίου 2010 στα γραφεία μας στη διεύθυνση: Ίμβρου 2, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22510 25349.

# Ο Πρόεδρος

της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου

# ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ